## Slide 1
第二章：开源桌面GIS软件简介
罗 新
云南大学 地球科学学院
邮箱: xinluo_xin@ynu.edu.cn
地址：地球科学学院1327办公室
云南大学《 开源地理信息系统》课程

## Slide 2
三
开源桌面软件SNAP
二
开源桌面软件QGIS
目录
一
开源桌面GIS软件简介

## Slide 3
三、开源桌面软件SNAP

## Slide 4: 三、开源桌面软件SNAP
1、开源SNAP软件简介
SNAP（Sentinel Application Platform）：哨兵数据应用平台，是所有哨兵工具箱的基础平台，为桌面端CS平台。具有可扩展性、可移植性和模块化界面。
https://step.esa.int/main/download/snap-download/
https://github.com/senbox-org/snap-desktop

## Slide 5: 三、开源桌面软件SNAP
练习1、波段选取及重采样
将所下载Sentinel-2常用波段，包括蓝光波段、绿光波段、红光波段、近红外波段、短波红外波段（2个）进行波段叠加，并输出为分辨率为20米的GeoTIFF图像文件。
波段选取：Raster/Subset… 重采样：Raster/Geometric/Resampling
输出GeoTIFF格式：File/Export/GeoTIFF
Notes: 像元分辨率概念；
重采样方法：最邻近，双线性，三次卷积；特点：准确 vs. 效率。

## Slide 6: 三、开源桌面软件SNAP
练习2、波段计算及水体提取
水体指数计算
指数值直方图分析
水陆分割阈值选取
水体提取

## Slide 7: 三、开源桌面软件SNAP
练习2、波段计算及水体提取
通过进行遥感影像波段可实现影像上部分地表信息的增强，进而实现特定地表信息的识别与提取。以下以水体提取为例。改进的归一化水体指数MNDWI如下所示：
提示：Sentinel-2的绿光波段和中红外波段分别为第3波段和第12波段。

## Slide 8: 三、开源桌面软件SNAP
练习2、波段计算及水体提取
1. 波段计算获得mndwi指数值影像
Raster/Band Maths

## Slide 9: 三、开源桌面软件SNAP
练习2、波段计算及水体提取
波段计算获得mndwi指数值影像
Snap软件Raster/bands extractor: 导出波段。

## Slide 10: 三、开源桌面软件SNAP
练习2、波段计算及水体提取
2. mndwi指数值影像二值化
Analysis/Histogram
Raster/Band maths

## Slide 11: 三、开源桌面软件SNAP
练习2、波段计算及水体提取
3. mndwi水体信息矢量化
QGIS 软件gdal/Raster conversion/Polygonize: 水体信息矢量化

## Slide 12: 三、开源桌面软件SNAP
课后练习
1、下载并安装vscode (下一章节需要)。
2、下载git软件，并注册github账号。

## Slide 13: 三、开源桌面软件SNAP
第一次选做作业
基于开源GIS软件水体自动遥感提取及人工改正
数据提供：6波段Landsat影像一幅，水体提取矢量结果一份。
作业内容：
1）利用开源桌面GIS软件采用水体指数方法进行水体信息遥感提取。
2）对所提供水体提取结果进行人工改正，获得准确水体范围。
3）对比水体指数方法获得水体范围和所提供水体提取结果精度情况。
作业提交：
1）实验文档，以markdown格式提交，要求格式规范、内容准确且实验细节充分，2）人工编辑所得矢量数据；作业文件总计不超过1M。
难度：一颗星
截止时间：2024年9月30日； 提交方式：xinluo_xin@ynu.edu.cn